## Slide 1: 实验五、电子相机的制作

## Slide 2: 实验目标
基础目标：图形化界面下，加入按钮，并且按钮具有花里胡哨的交互逻辑
高级目标：为按钮添加实实在在的功能，如显示实时图像，保存图像文件等，使之成为真正的按钮
提高部分：用心观察程序运行过程，打磨具体细节

## Slide 3: 实验原料
开发板及摄像头模块
一份摄像头测试程序
一份YUV422->RGB888的函数源码
一份QT电子相册例程

## Slide 4: 实验原料详细介绍之摄像头测试程序
用于测试摄像头是否可以正常工作
./camera /dev/video0 640x480
咔的一声，模块震动了一下！
一串信息，录制了50帧
敲入ls –al 查看当前目录下的文件详细信
息，出现out.yuv文件，且大小应为30MB
左右，起码不是0！
安装yuvplayer，打开录制的out.yuv，
选择640x480分辨率，yuyv（或yuv422），
25帧，播放，应能看到摄像头的图像

## Slide 5: 实验原料详细介绍之摄像头模块
在盒子里有！
防呆箭头要对准！
针脚要对准！

## Slide 6: 实验原料详细介绍之QT电子相册例程
将例程文件夹上传自己的目录，进入例程文件夹，输入make编译生成photo2文件
下载photo2文件进U盘，运行，可以看到界面，但是由于例程的分辨率不对，所以整个界面空空如也。

## Slide 7: 实验原料详细介绍之YUV422->RGB888的函数源码
这份源码只有一个函数，不需要编译
使用include形式引用到自己的代码中即可

## Slide 8: 实验步骤
安装好QTCreator
编辑界面，测试界面
学习绑定按键，编写按键函数，完成UI交互逻辑
完成图像获取、显示和保存
思考并完成提高部分

## Slide 9: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面

## Slide 10: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui

## Slide 11: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面
查看界面元件的参数。有几个关键参数：元件名、元件位置

## Slide 12: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面
查看界面元件的参数。有几个关键参数：元件名、元件位置

## Slide 13: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面
查看界面元件的参数

## Slide 14: 编辑界面
先安装好QTCreator
用QTCreator打开界面文件xxx.ui，编辑界面
查看界面元件的参数。有几个关键参数：元件名、元件位置
元件名必须和代码里相同，元件位置必须要屏幕放得下
本实验使用的屏幕分辨率为480*272（w*h），需要缩小界面大小，调整其它元件大小适应屏幕。
顺便把中文修改成英文，中文显示有异常。

## Slide 15: 编辑界面
修改后的界面大致如图

## Slide 16: 创建和编写函数
如果要添加函数，首先要在qt1.h中声明这个函数，然后在qt1.c中添加它的实现。
由于基本是不靠提示暴力撸代码，函数的声明和定义格式要注意依葫芦画瓢。

## Slide 17: 创建和编写函数
如果要添加函数，首先要在qt1.h中声明这个函数，然后在qt1.c中添加它的实现。

## Slide 18: 创建和编写函数
如果要添加函数，首先要在qt1.h中声明这个函数，然后在qt1.c中添加它的实现。

## Slide 19: 绑定按钮
创建的按钮，需要绑定到函数上才有效
打开qt1.cpp文件，找到QT1的构造函数

## Slide 20: 绑定按钮
创建的按钮，需要绑定到函数上才有效
打开qt1.cpp文件，找到QT1的构造函数

## Slide 21: 绑定按钮
创建的按钮，需要绑定到函数上才有效
打开qt1.cpp文件，找到QT1的构造函数
中间的connect函数就是绑定函数。要注意，函数参数依葫芦画瓢，第一个是按钮元件名称，第二个是信号，第三个是触发函数。

## Slide 22: 实验要完成的部分
本次真正要补全的代码，为exp5文件夹下的代码，主要为qt1.h，qt1.cpp，camera.c。
这份代码已经把函数都声明好了，但是界面需要自己修改，按钮也需要自己绑定，其它只需要填空即可。
界面上添加两个按钮，打开相机和照相，打开相机要能在屏幕上看到动态图像，照相按钮要能把当前显示的图像保存下来。

## Slide 23: 实验要完成的部分
需要填写的函数：色彩空间转换机制（process_image），按下开启相机的触发函数（fun_cap_open），按下“拍照”的触发函数（fun_take_photo），定时刷新图像的机制（函数fun_refresh_pic()已经完成，想办法使用它进行实时图像的获取和刷新）。

## Slide 24: 实验知识点说明
使用QT加载未压缩的原始图像，可以使用函数
QImage(frameBufRGB, width, height, QImage::Format_RGB888)
将图像显示到Qlabel中，可以使用函数
[QLabel Object]->setPixmap([QPixmap Object]);
Qimage转换到Qpixmap可以使用函数
QPixmap::fromImage ([Qimage Object]);
使用Qimage编码并保存图像，可以使用函数（以JPG为例）
[Qimage Object]->save(filename, "JPG", -1);

## Slide 25: 实验知识点说明
开启计时器计数使用其成员函数start(time_ms)，结束使用stop()
使按钮灰色可使用其成员函数setDisabled(true);
改变按钮文字可使用其成员函数setText(“……”);
往下拉菜单中添加项目需要使用QComboBox，具体用法见代码中的示例。

## Slide 26: 验收
实验1：界面设计，按键交互逻辑
实验2：图像能显示和保存
提高部分：如细节改进等，需要说明改进的细节是什么并演示